EDISyst - Elektronisches Deklarations- und Informationssystem

Vorbemerkungen

Das elektronische Deklarations- und Informationssystem ist ein zentrales Informationsinstrument für Mitarbeiter und Gäste in Verpflegungseinrichtungen. Es informiert über Speisenangebot, Preise, Zusatzstoffe etc. mittels Displays, Ethernet-LAN-Netzwerk und PC mit spezieller Software (Admin und/ oder Client Version).

Die Displays werden dabei an der Rückseite der Ausgabemöbelwand zur Gäste- und/ oder Bedienerseite eingebaut, bzw. mit einer Hochleistungsklebefolie eingeklebt. Die Sichtglasblende der Displays ist dabei paßgenau in den vorgesehenen Ausschnitt flächenbündig zur Oberfläche eingeklebt.

Datennetzwerk

Das Ethernet-LAN-Netzwerk besteht aus folgenden Komponenten:

- Netzwerkfähiger PC oder Laptop

zur zentralen Verwaltung und zum Betrieb der Displays.

Optional

Netzwerkfähige(r) Panel-PC(s)

als Bedienterminal zur Steuerung von Displays in individuellen Speisebereichen.

- Betriebssoftware und Datenbank

für das elektronische Deklarations- und Informationssystem.

- Ethernet-PoE-Switch

(je nach Bedarf mit 8, 24, 48 Ports)

- Cat5-Verkabelung

(Vom PC zu den einzelnen Displays)

- bauseits -

Optional für den Betrieb als Wireless-Netzwerk sind folgende Komponenten erforderlich

(Die Cat.5 Verkabelung entfällt beim Betrieb im Wireless-Modus ganz oder teilweise):

- Wireless ACCESS POINT

(54 MBit/s im Wireless-G-Modus (802.11g) bzw. bis zu 11 MBit/s im Wireless-B-Modus (802.11b)

- Wireless-End-Point

- High-Gain Antennen

Pos. 1

Display, Anzeige 240 x 64 Pixel

Display mit hochkratzfester transparenter Acrylsichtblende und Hochleistungsklebefolie.

Beschreibung

Art:				VFD-Display

Prozessor:			CPU Kern mit 8 MB Flash und 32 MB SDRAM

Kennzeichnung:			CE

Maße

Breite:			 	153 mm

Höhe:			 	  47 mm

Tiefe:			 	  25 mm

Sichtbarer Bereich/ Anzeige

Breite:			 	112 mm

Höhe:			 	  33 mm

Temperaturbeständigkeit:		bis 75 °C

Netzwerk

Konnektivität:			Ethernet Netzwerkanschluß und Spannungsversorgung durch PoE

Anschlußtechnik: 			Verkabelt/ Cat.5 – RJ45

Anzahl Anschlüsse: 			1

Stromversorgung:			Power over Ethernet

Zubehör: 				Kabel Cat.5, 2fach, RJ/45 Stecker, Länge 10m, Hochleistungsklebefolie

Sonstiges:			Softwareseitiges Ein- und Ausschalten möglich.

Pos. 2

PC zur Verwaltung und Bedienung der Displays.

(Mit dem PC wird die komplette Anlage zentral betrieben und gesteuert.) 
Prozessor: 			mind. 2.3 GHz

Arbeitsspeicher: 			2 x 1 GB

Festplatte:   			5 GB freier Speicher

Optische Laufwerke:		CD-Rom- und Diskettenlaufwerk

Anschlüsse:			2xUSB, 2xLAN 1xWIFI LAN, 1xRS232, 1xRS232

Grafik: 				mind. 256 MB Grafikkarte

Konnektivität: 			Integriertes 10/100/1000 Mbit/s LAN

Schnittstellen: 			mindestens 2 x USB 2.0

Monitor:				mindestens 17“, mit einer Mindestauflösung von 1152 x 864 Pixel

Software:				Windows 98 / NT / XP vorinstalliert.

Pos. 3

Zuschlagsposition zu Pos. 2 / PC

Admin-Betriebssoftware

Die Admin-Betriebssoftware dient als umfassendes Instrument zur Steuerung und dem Betrieb des gesamten elektronischen Deklarations- und Informationssystems. Die Betriebssoftware erkennt und verwaltet die angeschlossenen Displays und ermöglicht die Einspeisung von ausgaberelevanten Daten, wie beispielsweise Produkt, Preis, Zusatzstoffe etc. Weiterhin beinhaltet die Betriebssoftware eine Datenbank für den Betrieb im Datenbank-Modus und eine Import-Schnittstelle für CSV-Dateien zum automatisierten Betrieb mit vorhandenen Warenwirtschaftsprogrammen.

Pos. 4

Panel-PC mit vorinstallierter Client-Betriebssoftware zur Bedienung der Displays

Client-Betriebssoftware

Die Client-Betriebssoftware stellt eine eingeschränkte Admin-Betriebssoftware dar. Die Client-Software erlaubt die manuelle Eingabe und Änderung von Ausgabeinformationen auf einem Panel-PC per Touchscreen.

Panel-PC

Prozessor: 			mind. 800 GHz

Arbeitsspeicher: 			mind. 512 MB

Festplatte:   			5 GB freier Speicher

Anschlüsse:			2xUSB, 2xLAN 1xWIFI LAN, 1xRS232,1xRS232/422/485

Konnektivität: 			Integriertes 10/100/1000 Mbit/s LAN

Schnittstellen: 			2xUSB, 2xLAN 1xWIFI LAN, 1xRS232,1xRS232/422/485

Monitor:				12,1“ Touch-Panel, mit einer Mindestauflösung von 1152 x 864 Pixel

Software:				Windows 98 /NT / XP vorinstalliert.

Client-Betriebssoftware

Pos. 5

PoE Injector

Zum Anschluß eines Displays.

10/100 Ethernet

- 1 Non-PoE Port

- 1 PoE-Port

Pos. 6

Ethernet-PoE-Switch, 8-Ports (Power over Ethernet)

10/100 Ethernet Switch

Zum Anschluß von bis zu 8 Displays.

Kompatibilität:		 	PC

Model:			 	8-port 10/100 Ethernet Switch with WebView

Breite:			 	279 mm

Höhe:			 	45 mm

Tiefe:			 	170 mm

Gewicht:		 		1.2 kg

Netzwerk

Anschlußtechnik: 			Verkabelt

Anz. Anschlüsse: 			8

Data Link Protocol: 			Ethernet, Fast Ethernet

Datenübertragungsrate: 		100 Mbps

Formfaktor:	 		Extern

Remoteverwaltungsprotokoll: 		SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, HTTPS, Telnet, 						SNMP 3, SNMP 2c, HTTP

Switching-Protokoll: 		Ethernet

Typ:		 		Switch

Anz. Anschlüsse:			8 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX Zusätzliche Network 						Ports 2x10/100/1000Base-T/SFP (Mini-GBIC)(Uplink) Datenübertragungsrate:		100 Mbps Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet Anschlusstechnik:					Verkabelt Kommunikationsmodus Halbduplex, Vollduplex Switching-						Protokoll Ethernet Größe der MAC-Adresstabelle 8000 Einträge Statusanzeiger:			Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, 							Stromversorgung, Link OK, System

Leistungsmerkmale:			Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, 						BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-						Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Broadcast Storm Control Produktzertifizierungen: 		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, 						IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 						802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 						802.1ab (LLDP) Erweiterung / Konnektivität

Erweiterungssteckplätze:		(frei) 2 ( 2 ) x SFP (mini-GBIC)

Schnittstellen:			8 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 
					2 x Netzhauptrechner (Host) - Ethernet 10Base-T/100Base-							TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Verwaltung - Konsole - D-Sub (DB-9),

9-polig

Encryption Algorithm:		SSL

Authentifizierungsmethode:		Secure Shell (SSH) RADIUS

Produktzertifizierungen: 		CE

Stromversorgung:			Power Over Ethernet (PoE)

Stromversorgungsgerät:		Netzteil - extern

Umgebungsbedingungen: 		Min. Betriebstemperatur 0 °C, Max. Betriebstemperatur 40 °C, 						zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 90%

Pos. 7

Ethernet-PoE-Switch, 24-Ports (Power over Ethernet)

10/100 Ethernet Switch

Zum Anschluß von bis zu 24 Displays.

Gerätetyp:			Switch - stapelbar

Breite:				440 mm

Tiefe:				375 mm

Höhe:				44 mm

Gewicht:				49 mm

Netzwerk

Anz. Anschlüsse: 			24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX

Zusätzliche Network Ports:		2x1000Base-T/SFP, 2x1000Base-T Max.

Einheiten pro Stack:		8

Datenübertragungsrate:		100 Mbps

Data Link Protocol:			Ethernet, Fast Ethernet

Routing Protocol:			Statisches IP Routing

Remoteverwaltungsprotokoll:		SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, 					SNMP 2c, HTTP, HTTPS

Anschlußtechnik:			Verkabelt

Kommunikationsmodus:		Halbduplex, Vollduplex

Switching-Protokoll:			Ethernet

Größe der MAC-Adresstabelle:		8000 Einträge

Statusanzeiger:			Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, 						Stromversorgung, Link OK, Einheit ID

Leistungsmerkmale:			Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, Auto-Negotiation, 					BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto 					MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, 					Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, 					Store-and-Forward, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, 					Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Access Control List (ACL) Produktzertifizierungen:		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, 					IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 					802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s Erweiterung / Konnektivität:			Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) 2 ( 2 ) x SFP (mini-GBIC) Schnittstellen:			24 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 
				4 x Netzhauptrechner (Host) - Ethernet 10Base-T/100Base-						TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Verwaltung - Konsole 2 x Netzwerk 					Stapel-Vorrichtung

Encryption Algorithm:		MD5, SSL

Authentifizierungsmethode:		Secure Shell (SSH), RADIUS

Stromversorgung:			Power Over Ethernet (PoE)

Stromversorgungsgerät:		Stromversorgung - intern

Besonderheiten:			Anschluß für Redundant Power System (RPS)

Umgebungsbedingungen:		Min Betriebstemperatur 0 °C Max. Betriebstemperatur 40 °C 					Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 90%

Pos. 8

Ethernet-PoE-Switch, 48-Ports (Power over Ethernet)

10/100 Ethernet Switch

Gerätetyp:	 		Switch - stapelbar

Breite:				440 mm

Tiefe:				375 mm

Höhe:				44 mm

Gewicht:				4.9 kg

Netzwerk

Anz. Anschlüsse:			48 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX Zusätzliche Network 					Ports 2x10/100/1000Base-T

Max. Einheiten:			pro Stack 4

Datenübertragungsrate:		100 Mbps Data Link

Protokoll:				Ethernet, Fast Ethernet Routing Protocol IGMPv2, IGMP Remoteverwaltungsprotokoll:		SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, 					SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH

Anschlußtechnik:			Verkabelt

Kommunikationsmodus: 		Halbduplex, Vollduplex

Switching-Protokoll:			Ethernet

Größe der MAC-Adresstabelle:		8000 Einträge

Statusanzeiger:			Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, 						Stromversorgung, Link OK, Einheit ID

Leistungsmerkmale:			Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, Auto-Negotiation, 					BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto 					MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-					Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR) queuing, MAC-						Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, 					Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, Unterstützung für 					Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-					Support

Produktzertifizierungen:		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, 					IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 					802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s Erweiterung / Konnektivität:			Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) 2 ( 2 ) x SFP (mini-GBIC) Schnittstellen:			48 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 
				2 x Netzhauptrechner (Host) - Ethernet 10Base-T/100Base-						TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Verwaltung - Konsole

Encryption Algorithm:		MD5

Authentifizierungsmethode:		Secure Shell (SSH), RADIUS

Produktzertifizierungen:		CE

Stromversorgung:			Power Over Ethernet (PoE)

Stromversorgungsgerät:		Stromversorgung – intern

Erforderliche Netzspannung:		Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )

Besonderheiten:			Anschluß für Redundant Power System (RPS)

Umgebungsbedingungen: 		Min. Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 90%

Pos. 9

Wireless ACCESS POINT

54 MBit/s im Wireless-G-Modus(802.11g)

bzw.

bis zu 11 MBit/s im Wireless-B-Modus(802.11b)

Pos. 10

Wireless End Point/ Wireless Ethernet Bridge

54 MBit/s im Wireless-G-Modus(802.11g)

bzw.

bis zu 11 MBit/s im Wireless-B-Modus(802.11b)

Pos. 11

High-Gain Antenne

Zum Anschluß an den Wireless End Point oder Wireless Access-Point.

Pos. 12

Ein- und Aufbau des Informations- und Deklarationssystems

Hardware

Platzierung, Aufbau, Befestigung und Anschluß der Systemkomponenten.

- PoE-Switche, PoE-Injektoren, Wireless-End-Points und Wireless-Access-Points

Der Ein- und Aufbau von Switchen, Injektoren, End-Points und Access-Points beinhaltet das plangemäße Platzieren, das Aufstellen und den Anschluß an die Stromversorgung. Desweiteren den Anschluß an eine bauseitige Cat5-Verkabelung oder an das Wireless-Netz.

- Displays

Vorreinigen der Klebestellen und Einbringen der Displays in bauseits vorbereitete Öffnungen mittels spezieller Hochleistungsklebefolie. Desweiteren die Verlegung der Cat.5 Kabel zum Anschluß an die PoE-Switche oder PoE-Injektoren.

- PC und Panel-PC

Der Ein- und Aufbau von PCs und Panel-PC beinhaltet das plangemäße Platzieren, das Aufstellen und den Anschluß an die Stromversorgung. Desweiteren den Anschluß an das Wireless-Netzwerk und/ oder an die bauseitige, nach vorgegebener Kabelzugliste Cat.5-Verkabelung.

Pos. 13

Software-Installation, Inbetriebnahme und Einweisung

Nach Abschluß des Ein- und Aufbaus des Systems folgt die Inbetriebnahme des elektronischen Informations- und Deklarationssystems. Die Inbetriebnahme unterteilt sich dabei wie folgt:

- Installation, Inbetriebnahme und kundenspezifische Anpassung der Admin-Betriebssoftware (Pos. 3)

- Installation, Inbetriebnahme und kundenspezifische Anpassung der Client-Software (enthalten in Pos. 4)

- Inbetriebnahme des Gesamtsystems und Testbetrieb

- Einweisung des Bedienpersonals

EDISyst GmbH
Zeller Weg 27
97265 Hettstadt

Tel +49 - (0)931 - 804 18 20
Fax +49 - (0)931 - 804 18 14
Email: info@edisyst.de